## Slide 1: 15 важных изменений в Правилах противопожарного режима
Фонд развития детских лагерей

## Slide 2: Что за документ появился?
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 г. № 1885 “О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации”.
Постановление вступает в силу
с 1 марта 2023 г.,
!!! За исключением п.29 изменений, который вступает в силу с 1 марта 2024 г.

## Slide 3: Что изменилось? На что обратить внимание?
Выделяем 15 основных изменений в Правилах противопожарного режима!!!

## Slide 4: Первое
Установлена возможность утверждать одну инструкцию о мерах пожарной безопасности для группы однотипных зданий или сооружений, расположенных по одному адресу (п.2 Правил).
РАНЕЕ НУЖНО СОСТАВЛЯТЬ НА КАЖДОЕ ЗДАНИЕ ОТДЕЛЬНУЮ ИНСТРУКЦИЮ

## Slide 5: Второе
В подпункт «б» пункта 16 Правил внесена оговорка, позволяющая использовать подвальные и цокольные этажи для хранения продукции и др. предметов, а также для организации производственных участков, если это не противоречит нормативным документам по ПБ.

## Slide 6: Третье
Подпункт «г» пункта 16 Правил теперь недвусмысленно устанавливает требование о запрете глухих решёток только в отношении окон подвалов, а также приямков у окон подвалов, являющихся аварийными выходами.

## Slide 7: Четвертое
Конкретизировано, что эксплуатационным испытаниям подлежат только металлические наружные открытые (эвакуационные) лестницы (п.17 «б» Правил).

## Slide 8: Пятое
Уточнено, что форма журнала эксплуатации систем противопожарной защиты устанавливается руководителем объекта, при этом допускается ведение данного журнала в электронном виде (п.17.1 Правил).

## Slide 9: Шестое
Установлен перечень участков путей эвакуации и помещений, запоры на дверях которых должны открываться свободно изнутри без ключа (п.26 Правил).

## Slide 10: Седьмое
Для мебели и предметов, запрещённых к размещению на путях эвакуации, добавлены исключения (например, сидячие места для ожидания) (п.27 «б» Правил), при этом п.28 устанавливает необходимость соблюдения геометрических параметров эвакуационных путей.

## Slide 11: Восьмое
Из п.48 Правил (проверка на водоотдачу) исключён внутренний противопожарный водопровод. Исправность, своевременное обслуживание и ремонт ВПВ перешли в п.50 Правил.

## Slide 12: Девятое
Увеличена до ширины 1,4 м (было 0,5 м) требуемая минерализованная полоса, отделяющая граничащие с лесом объекты защиты. Кроме того, вокруг населённых пунктов, подверженных угрозе лесных (ландшафтных) пожаров, должна быть создана минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (п.70 Правил).

## Slide 13: Десятое
Вводится требование о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов некоторых категорий семей (многодетные и др.) (п.85.1 Правил).

## Slide 14: Одиннадцатое
Требуемое время наблюдения за местом проведения огневых работ сокращено с 4 до 2 часов, при этом допускается дистанционное наблюдение, в т.ч. посредством видеонаблюдения (п.318, п.363 Правил).

## Slide 15: Двенадцатое
Установлена необходимость вносить в инструкцию о мерах пожарной безопасности перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом (при их наличии) (п.393 «м» Правил).

## Slide 16: Тринадцатое
Утрачивает силу п.411 Правил, определяющий необходимость установки ящиков с песком и их объём (но они остаются в нормах комплектации пожарных щитов).

## Slide 17: Четырнадцатое
Изменены ранги тушения модельных очагов в нормах обеспечения объектов переносными огнетушителями (приложение №1), а также для вагонов перевозки пассажиров (приложение №3).

## Slide 18: Пятнадцатое
В приложении №4 «Порядок использования открытого огня и разведения костров…» конкретизированы требования при сжигании сухой травы, веток, листвы и др. горючей растительности на индивидуальных земельных участках населённых пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках.

## Slide 19: Пожарная безопасность в учреждении ключевые изменения в 2022 году

## Slide 20: Пожарная безопасность: новые правила пожарной безопасности 2022 года
Главные нормативные документы, регулирующие пожарную безопасность
Документ | Реквизиты | Суть | Срок действия
Правила противопожарного режима | Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 | Организация пожарной безопасности на объекте защиты | До 31.12.2026
Типовые дополнительные профессиональные программы | Приказ МЧС от 05.09.2021 № 596 | Обучение пожарной безопасности ответственных | До 01.03.2028
Порядок обучения по программам противопожарного инструктажа | Приказ МЧС от 18.11.2021 № 806 | Порядок обучения по программам противопожарного инструктажа | До 01.03.2028
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | Требование пожарной безопасности | Не установлен

## Slide 21: Обучение мерам пожарной безопасности
С 1 марта 2022 года действуют новые программы обучения мерам пожарной безопасности.
Их утвердило МЧС приказом от 05.09.2021 № 596. Порядок, виды, сроки обучения, требования к содержанию программ и категории работников, которых нужно обучить, определены в приказе МЧС от 18.11.2021 № 806.
По новым правилам ответственные за пожарную безопасность должны обучаться только в учебных центрах.
Раньше обучение называли «пожарно-технический минимум», теперь — «дополнительное профессиональное образование».

## Slide 22: Перечень работников, которых нужно направить на обучение пожарной безопасности в учебном центре
До 01.03.2022 года
Руководители и главные специалисты организации
Ответственные за пожарную безопасность
Лица, которые проводят противопожарный инструктаж
Руководители организаций добровольной пожарной охраны
Руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков
Работники, которые выполняют огневые работы
Водители пожарных автомобилей
Мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений
Иные работники по решению руководителя
С 01.03.2022 года
Руководители организаций и ИП
Ответственные за пожарную безопасность
Лица, которые проводят противопожарный инструктаж
Руководители организаций, которые обеспечивают противопожарную безопасность
Главные технические специалисты объектов массового пребывания людей
Главные специалисты на объектах повышенной взрывопожароопасности
Специалисты по противопожарной профилактике

## Slide 23: ВАЖНО!!!
После того как ответственный за пожарную безопасность пройдет аттестацию но новой программе, он получит удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке
(п. 15 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

## Slide 24: Обеспечение пожарной безопасности
Перечислим основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, которые необходимо проводить с учетом новых правил.
Утвердите Инструкцию о мерах пожарной безопасности. На каждый объект, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения (п. 2 Правил).
Проведите противопожарные инструктажи (обучение противопожарной безопасности). К работе на объекте можно допускать только тех лиц, которые прошли обучение мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил). Порядок и сроки обучения определяет руководитель учреждения.
Назначьте ответственного за пожарную безопасность (п. 4 Правил), который будет обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
Разместите инструкций на объектах. На объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации размещает планы эвакуации людей при пожаре. На планах эвакуации людей при пожаре обозначают места хранения первичных средств пожаротушения (п. 5 Правил). На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации размещает инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводит не реже одного раза в полугодие практические тренировки работников (п. 9 Правил).
Проверьте содержание противопожарных объектов и оборудования. Перечислим ниже основные обязанности руководителя организации по обеспечению пожарной безопасности

## Slide 25: ЧТО ПРОВЕРИТЬ!!!
Содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии. Не реже одного раза в пять лет - эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола (п. 17 Правил);
Наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначения (п. 12 Правил): их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности; класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Закона № 123-ФЗ;
Проведение не реже раза в год проверки состояние огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. По итогам проверки должен быть акт проверки и устраняют выявленные нарушения (п. 13 Правил);
Соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности в соответствии с требованиями статьи 84 Закона № 123-ФЗ (п. 23 Правил). В частности, это касается освещенности;
Количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов;
Наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;
Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов. По итогам составляют соответствующий акт (п. 43 Правил);
Проверка не реже двух раз в год исправности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода. По итогам - внесение записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. При отключении участков водопроводной сети или пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого - извещение подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года (п. 48 Правил);
Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Не реже одного раза в год - перекатка пожарных рукавов (п. 43 Правил);
Обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта (п. 54 Правил). Не реже одного раза в квартал необходимо проверять работоспособность указанных систем и средств противопожарной защиты объекта, по итогам проверок составляют акт проверки. Кроме того, в соответствии с годовым планом-графиком на основе технической документации заводов-изготовителей проводят техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт (п. 55 Правил);
Снабжение объекта огнетушителями по нормам согласно приложениям 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте (п. 60 Правил).

## Slide 26: Пожарная безопасность. Внутренние документы
Комплект локальных нормативных актов, приказов, графиков и других документов, устанавливающих правила пожарной безопасности, формируется с учетом размера, структуры и других характеристик конкретной компании.
Тем не менее существует общий набор документов, отсутствие которых грозит работодателю штрафом.

## Slide 27: Какие нужны документы!!!
Приказы. Распорядительные документы необходимы, чтобы назначить ответственных за пожарную безопасность, регламентировать процесс подготовки и проведения инструктажей для персонала, утвердить перечень противопожарных мероприятий.
Перечислим основные приказы, которые должны быть в учреждении:
о назначении ответственных за пожарную безопасность, за обеспечение и исправное состояние первичных средств пожаротушения, за пожарную безопасность при проведении пожароопасных работ;
о порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня;
о порядке осмотра и закрытия помещений;
о порядке уборки горючих отходов и пыли;
об определении и оборудовании мест для курения.

## Slide 28: ИНСТРУКЦИИ
Инструкции. Регламентируют порядок действий при пожаре и устанавливают правила, которые персонал обязан соблюдать.
Рекомендуем разработать комплект инструкций, в который входят:
инструкция о мерах пожарной безопасности;
инструкция для ответственного за пожарную безопасность;
инструкция по эксплуатации противопожарного водопровода;
инструкция по техническому обслуживанию огнетушителей.

## Slide 29: ВАЖНО!!!
Отдельно утвердите, распечатайте и разместите в общедоступном месте инструкцию о действиях персонала в случае пожара и эвакуации из помещений.

## Slide 30: ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА!!!
Документы по обучению персонала. Все сотрудники учреждения должны проходить противопожарный инструктаж. Пожарно-техническому минимуму обучают сотрудников, перечисленных в приложении 3 к приказу МЧС от 18.11.2021 № 806.
Порядок обучения работников противопожарной безопасности необходимо закрепить.
Для этого должны быть подготовлены:
программа вводного и первичного противопожарных инструктажей;
программа проведения обучения для детей;
программа пожарно-технического минимума;
список вопросов для проверки знаний;
протоколы проверки знаний;
удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума.

## Slide 31: Техническая документация и знаки пожарной безопасности
В организации должна быть следующая техническая документация и знаки пожарной безопасности:
планы эвакуации при пожаре;
таблички с указанием эвакуационных выходов и телефонов пожарной охраны, мест размещения огнетушителей;
регламенты технического обслуживания систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре, огнетушителей;
сертификаты на материалы и вещества, которые используют в производстве;
эксплуатационные паспорта огнетушителей;
графики и акты проверки сопротивления заземляющих приборов;
наряды-допуски на выполнение огневых работ.

## Slide 32: Ответственные за пожарную безопасность в учреждении
Ответственного за пожарную безопасность и за проведение инструктажей назначает руководитель учреждения. Руководитель решает самостоятельно, сколько ответственных за пожарную безопасность назначить, исходя из специфики предприятия. Количество ответственных не регламентировано. Нужно назначить минимум одного человека (п. 4 ППР). Таким лицом может быть любой сотрудник.
!!!При этом обязанности отвечающего за пожарную безопасность должны быть прописаны в должностной инструкции. Это указано в пункте 4 Правил противопожарного режима (далее — ППР), утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.
ВАЖНО!!!
Отдельные здания — это отдельные объекты защиты. В отношении каждого объекта руководитель должен назначить ответственного за пожарную безопасность (п. 2 ППР).
Обучить ответственного необходимо по программе дополнительного профобразования в учебном центре. Это прописано в приложении 3 к Порядку обучения по программам противопожарного инструктажа, утвержденному приказом МЧС от 18.11.2021 № 806.
Назначьте приказом ответственного за проведение противопожарного инструктажа. Проводить противопожарные инструктажи может руководитель я, ответственный за пожарную безопасность или другие работники, которых приказом назначили ответственными за проведение противопожарных инструктажей.
Ответственных за проведение противопожарного инструктажа может быть несколько (п. 4 ППР). Например, в каждом структурном подразделении можно назначить ответственного за проведение противопожарного инструктажа.

## Slide 33: ПРАКТИКА 2022 года
Инспектора смотрели:
организацию повседневной работы по обеспечению пожарной безопасности;
эксплуатацию эвакуационных путей и выходов, электрооборудования объекта;
обеспеченность первичными средствами пожаротушения;
организацию выполнения пожароопасных работ;
наличие внутренних актов по обеспечению пожарной безопасности, их соответствие требованиям;
организацию обучения работников мерам пожарной безопасности.

## Slide 34: При проверке основное внимание инспекторы обращали
на установленный на объекте противопожарный режим, его соблюдение работниками;
наличие пожарно-технической комиссии и добровольного пожарного формирования (с учетом реальных возможностей и потребностей работодателя);
наличие локальных актов по обеспечению пожарной безопасности (инструкций о мерах пожарной безопасности на объекте и по видам работ, выполняемых на объекте, инструкций и схем (планов) эвакуации при пожаре и т. п.);
наличие лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности;
исправность противопожарных систем и установок, а также исправность и достаточность наружного освещения объектов работодателя, устройств самозакрывания дверей (доводчиков);
наличие предупредительных обозначений, надписей и т. п. в помещениях (на оборудовании и т. п.), имеющих повышенную пожарную опасность;
оборудование и содержание мест для курения и сжигания отходов (тары), контейнеров для сбора использованных обтирочных материалов, кладовых для хранения спецодежды;
состояние противопожарных перекрытий, огнезащитных покрытий, чердачных помещений, цокольных и подвальных этажей.

## Slide 35
Распоряжение МЧС России от 15 ноября 2022 г. N 1210 "Об утверждении официальных разъяснений обязательных требований, установленных приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806"

## Slide 36: Этапы прохождения проверки Государственного пожарного надзора
1. Получите уведомление о начале проведения проверки.
2. Созвонитесь с инспектором, назначьте день приезда (заранее, как например, в ГИТ никакую документацию не предоставляйте).
3. В день приезда у вас запросят всю исполнительную документацию на все имеющиеся пожарные системы, план-схемы учреждения, расчет категорий по пожарной и взрывопожарной опасности, расчет рисков, расспросят про установленные системы, про периодичность испытаний.

## Slide 37: Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ
Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее нормативного значения 1 м от вентиляционного отверстия. | п. 1, ч. 2, ст. 6; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 83, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.32 Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

## Slide 38: Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ
Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
Допущена совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими проводами в одном коробе. | п. 1, ч. 2, ст. 6; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 83, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности»; п. 4.14 СП 6.13130.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

## Slide 39: Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ
Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
Ширина эвакуационного выхода из помещения для хранения уборочного инвентаря менее нормативного значения 0,6 м. | п. 1, ч. 2, ст. 6; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности»; п. 4.2.19. Свода правил СП 1. 13130.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

## Slide 40: Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ
Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
Звуковые сигналы СОУЭ в помещении не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя | п. 1, ч. 2, ст. 6; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 54, ст. 84, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности»; п. 4.1. Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

## Slide 41: Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ
Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
Путь эвакуации из помещения не соответствует требованиям ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (по факту путь эвакуации осуществляется из помещения в другое помещение, в коридор и на лестничную клетку). | ст. 89 Федерального закона ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Slide 42: Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ
Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
При высоте помещения до 3,5 м. допущена установка дымового пожарного извещателя на расстоянии более нормативного значения 4,5 м. от стены. | п. 1, ч. 2, ст. 6; ч.4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6 ст. 83, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.4.1, таблица 13.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». П. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации“. Рабочая документация «Система пожарной сигнализации» Ц-03-13-ПС, ПРОЕКТИНЖСТРОЙ, разработанная для МБНПК «Цитомед» в 2016 году.

## Slide 43: Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ
Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
В помещении при до выступающим от уровня перекрытия на 0,10 м. электрическим светильником, допущена установка пожарного извещателя на расстоянии менее нормативного значения 0,20 м. | п. 1, ч. 2, ст. 6; п. 2, ч. 1, ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной без-опасности»; п. 6.6.36. Свода правил СП 484.1311500. 2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

## Slide 44: Основные замечания Государственного пожарного надзора по ТЕХ РЕГЛАМЕНТУ
Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
Допущено хранение горючих материалов (деревянный стол, мусор) в помещении электрощитовой. | п. 16 (б). Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации”.

## Slide 45
ЛУЧШИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОЛЬКО В ФОНДЕ РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ